## Slide 1
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НОВЫХ КОРМОВЫХ ДОБАВОК

## Slide 2
15 лекция
Тема: Бентониты и их характеристика
Ключевые слова: бентонит, бурение, вязкость, кормовая добавка.
Цель лекции: Ознакомление и освоение с бентонитами и их характеристикой, а также физико-химическими свойствами.

## Slide 3
Тезис лекции
Бентонит – это глина, в которой содержится не менее 70% монтмориллонита (высокодисперсный слоистый алюмосиликат). Особенность кристалло-химического строения бентонита обуславливает наличие на его поверхности ионообменных катионов, в значительной степени определяющих его химические и физические свойства как минерала.
Избыточный отрицательный заряд, компенсирующий обменные катионы межслоевого пространства монтмориллонита, обуславливают высокую гидрофильность бентонита. При затворении бентонита водой она проникает в межслоевое пространство монтмориллонита, гидратирует его и вызывает набухание. При дальнейшем разбавлении водой бентонит образует устойчивую вязкую суспензию с выраженными тиксотропными свойствами. Кроме того, монтмориллонит обладает высокими адсорбционными свойствами.

## Slide 4
Благодаря отмеченным выше свойствам, бентонит нашел широкое применение как вязко-гелеобразователь и понизитель фильтрации в приготовлении буровых растворов для бурения скважин, как связующий материал в литейных формовочных смесях, а также как гидроизоляционный и адсорбционный материал.
Бентонит, в котором главным обменным катионом является Na, получил название натриевого или щелочного бентонита. Бентонит, в котором в обменных катионах преобладает Ca, получил название кальциевого бентонита. Наиболее распространенными в природе являются кальциевые бентониты. Однако, при необходимости преобразование кальциевых бентонитов в натриевые можно выполнить путем их обработки натриевыми солями. Глины, содержащие монтмориллонита менее 70%, или у которых вместо монтмориллонита содержится какой-либо другой минерал из группы смектитов, относятся к бентонитоподобным глинам или бентоноидам.

## Slide 5
Типовой химический состав бентонита (%)
Al2O3 | 16,6 | K2O | 0,92
SiO2 | 52,30 | Na2O | 1,92
TiO2 | 0,97 | P2O5 | 0,12
CaO2 | 5,49 | MgO | 3,05
Fe2O3 | 5,3 | S | 0,38

## Slide 6
Бентонит в бурении
Бентониты в бурении используются для приготовления буровых растворов, обеспечивающих удаление обломков разбуриваемых пород из забоя. Свойства бурового раствора при этом в значительной степени определяют эффективность бурения.
Поэтому технико-эксплуатационные свойства бентонитового порошка оценивается через качественные показатели именно буровой суспензии, основными из которых являются:
Выход раствора – это интегральный показатель качества глинопорошка, зависящий от технологии помола и модификации порошка, а также минералогического и химического состава. Выход раствора определяет расход бентпорошка для приготовления бурового раствора требуемого качества.

## Slide 7
Вязкость – определяется концентрацией, качеством и степенью гидратации взвешенных частиц; характеризует подъемную силу бурового раствора.
Условная вязкость – характеризует гидравлическое сопротивление бурового раствора течению.
Пластическая вязкость – определяет составляющую сопротивления течению жидкости, вызванную механическим трением.
Предельное динамическое напряжение сдвига (точка Йелда) – определяет составляющую сопротивления течению жидкости, вызванную электрохимическими силами взаимодействия в буровой суспензии.
Показатель фильтрации – характеризует способность раствора отфильтровываться на стенках скважины.
Толщина фильтрационной корки – определяет способность бурового раствора создавать малопроницаемую корку на стенках скважины.
Для приготовления буровых растворов применяются бентопорошки российского стандарта (ТУ 2164-002-00136716-01), а также стандарта API (ТУ 5751-001-78035873-05).

## Slide 8
Бентонит для горизонтально-направленного бурения (горизонтально направленном бурении ГНБ)
Бентонитовые порошки для бестраншейного строительства позволяют при прокладке коммуникаций методом ГНБ преодолеть проблемы, порождаемые характеристиками грунта (крупнозернистый песок, липкая глина и др.), а также особенностями самого способа проходки. Основу глинопорошка для ГНБ составляет высококачественный бентонит, переработанный по специальной технологии с добавлением особых реагентов.
Применение в бестраншейном строительстве специальных бентопорошков позволяет значительно сократить время выполнения работ по прокладке коммуникаций.

## Slide 9
Бентонит для строительства сооружений способом «стена в грунте»
При строительстве сооружений, находящихся ниже уровня грунтовых вод, применяется метод «стена в грунте». Для этого в грунте делается выработка прямоугольной формы требуемого размера, которая заполняется глинистым раствором, приготовленном на основе специального бентонитового порошка и укрепляется арматурным каркасом. Затем производится бетонирование выработки с одновременным вытеснением бентонитового раствора, который в дальнейшем используется для регенерации и повторного применения.
Такая конструкция может служить несущим фундаментом, стеной для подземного сооружения, а также противофильтрационной завесой, исключающей доступ грунтовых вод в заглубленное эксплуатируемое сооружение.
Если «стена в грунте» не армируется, то она в этом случае представляет собой противофильтрационную диафрагму, которая может применяться для:
защиты подземных и поверхностных вод от загрязнения;
защиты карьеров и шахт от подземных вод;
организации мест складирования (захоронения) экологически опасных отходов.

## Slide 10
Бентонит для щитовой проходки тоннелей
При строительстве тоннелей в сложных инженерно-геологических условиях (плывунные неустойчивые грунты, значительное давление грунтовых вод и др.) используются проходческие комплексы с гидропригрузом. В таких комплексах в призабойную область под давлением нагнетается бентонитовый раствор, что позволяет поддерживать забой в стабильном состоянии. Разработанная порода, измельченная до состояния пульпы, отводится вместе с бентонитом по трубопроводу. В сепарационной установке происходит отделение породы и рекультивация бентонитового раствора, который в дальнейшем возвращается в камеру гидропригруза. Рецептура бентонитового раствора по результатам лабораторного анализа может корректироваться в зависимости от условий проходки и характеристик грунтов.
Глинопорошки для приготовления бентонитовых растворов, используемых в щитовой проходке, должны отвечать по качеству самым высоким требованиям, так как это связано в первую очередь с надежностью функционирования весьма дорогостоящего проходческого комплекса.

## Slide 11
Бентонит для формовочных смесей в литейном производстве
Глинопорошки бентонитовые нашли широкое применение в литейном производстве в качестве минерального связующего материала в формовочных смесях. При этом используется склеивающая способность глины. Из таких формовочных смесей, состоящих в основном из песка и глины, изготавливаются формы для отливок ответственного назначения из черных и цветных металлов.
Формовочные глинопорошки должны обладать достаточной прочностью, связующей способностью и термохимической устойчивостью, что обеспечит получение качественных форм и бездефектных отливок.

## Slide 12
Основными показателями качества формовочных бентонитовых порошков являются:
предел прочности при сжатии во влажном состоянии;
предел прочности при разрыве в зоне конденсации влаги;
термическая устойчивость;
коллоидальность.
Применение для формовочных смесей качественного бентопорошка обеспечивает снижение его расхода, а также улучшает технико-экономические показатели работы литейных цехов в виду снижения объема выбраковки

## Slide 13
Контрольные вопросы
Что такое бентонит?
Для чего применяют бентониты?
Для чего используются бентониты в литейном производстве?